## Slide 1
Système de Reconnaissance Faciale
sur Raspberry Pi 4
Réalisé par : MAHMOUDI LASSAAD
Encadrant : M. MOHAMED NAOUI
École Nationale d'Ingénieurs de Gabès (ENIG) – Département GEA
Année universitaire 2025 – 2026
ENIG – GEA 2 | 2025 – 2026

## Slide 2
Plan de la Présentation
01
Contexte & Problématique
02
Conception du Système
03
Matériels & Algorithme LBPH
04
Architecture Logicielle
05
Résultats & Performances
06
Conclusion & Perspectives

## Slide 3
Contexte & Problématique
Contexte
Essor des systèmes embarqués et nano-ordinateurs
IA déployée localement à faible coût
Raspberry Pi 4 : puissance suffisante pour de la vision temps réel
Reconnaissance faciale : application biométrique non intrusive
Problématique
Comment concevoir un système de reconnaissance faciale fiable, autonome et peu coûteux, fonctionnant en temps réel avec :
• Caméra USB
• Écran HDMI
… sans serveur distant ni accélérateur matériel dédié ?

## Slide 4
Architecture du Système
Acquisition
Caméra USB
640×480 @ 30 FPS
▶
Traitement
ARM Cortex-A72
Haar + LBPH
▶
Affichage
Écran HDMI
Nom + Score
Exigences clés : autonomie locale · min. 5 FPS · extensible sans ré-entraînement · affichage nom + score de confiance

## Slide 5
Algorithme LBPH
1
Division en cellules
8×8 grille sur image 200×200 px
2
Calcul LBP
Comparaison pixel central vs 8 voisins
3
Histogramme par cellule
256 bins par cellule
4
Concaténation
Vecteur 64 × 256 dimensions
5
Comparaison χ²
Seuil 70 : reconnu ou « Inconnu »
Paramètres : R=1 pixel · P=8 voisins · Grille 8×8 · Seuil de confiance = 70

## Slide 6
Architecture Logicielle – 3 Scripts Python
Script 1
Script 1 : Collecte du Dataset
Capture 50 ROI par utilisateur via Haar cascade
→ Dataset/<prénom>/
face_dataset.py
→
Script 2
Script 2 : Entraînement
Entraîne le modèle LBPH
→ model.yml + labels.pkl
face_train.py
→
Script 3
Script 3 : Reconnaissance Temps Réel
Détecte, identifie et affiche
→ Nom + Score de confiance
face_recognition_app.py
Flux : Capture → Miroir → Niveaux de gris → Égalisation → Haar → ROI → LBPH → Décision → Affichage

## Slide 7
Résultats & Performances
94%
Précision globale
8–9
FPS traitement
<1%
Faux positifs
30%
Charge CPU (1 cœur)
Chart: 
| Précision | Reject (complément) | Faux positif (complément)
Métriques | 94 | 6 | 1
Conditions de test
3 sujets, 50 photos/personne
Éclairage : bureau, couloir, lumière naturelle
Distance : 0,5 m à 1,5 m
Résolution : 640×480 @ 30 FPS
Seuil de confiance : 70

## Slide 8
Analyse & Perspectives
Points Forts
Précision 94% pour usage domestique / démo
8–9 FPS : interaction fluide et réactive
CPU 30% : marge pour d'autres processus
Faux positifs < 1% : fiable pour la sécurité
Limites Observées
Forte inclinaison de tête / occlusion partielle
Lumière très faible : Haar cascade échoue
Seuil 70 à ajuster selon les utilisateurs
Perspectives d'Amélioration
Remplacer Haar par MTCNN (robustesse aux poses)
Intégrer MobileNetV2 via TensorFlow Lite (> 99%)
Ajouter mécanisme anti-spoofing (clignement des yeux)
Concevoir interface d'administration sur écran tactile

## Slide 9
Conclusion
Ce projet a démontré la faisabilité d'un système de reconnaissance faciale embarqué, autonome et temps réel sur Raspberry Pi 4. Sans serveur distant ni accélérateur dédié, le système atteint 94% de précision à 8–9 FPS avec une utilisation CPU de seulement 30%.
Précision de 94%
Algorithme LBPH via OpenCV
Temps réel : 8–9 FPS
Interaction fluide et réactive
Faible coût
Hardware standard accessible
Prochaine étape : intégration CNN léger (MobileNetV2 / TensorFlow Lite) → > 99% de précision
Merci pour votre attention – MAHMOUDI LASSAAD | ENIG 2025–2026